Tutorial de uso LCD Top Gun

La pistola LCD Top Gun funciona en todo tipo de televisores, monitores, proyectores, pantallas de plasma, etc... Basta con calibrarla correctamente y ponerse a jugar.

Cómo conectarla
La pistola LCD Top Gun es compatible con Playstation 2, Xbox y PC. En la parte de abajo de la culata incluye un switch para cambiar entre dos modos: X para Xbox y P para PS2 y PC.

Las conexiones a Xbox y PS2 se realizan tal y como se muestra en las imágenes.

Tal y como se aprecia en las imágenes, hay un mini cable entre el cable de la pistola y la consola. Este cable es la alimentación encargada de la función de vibración. Puedes sacar la energía necesaria para la vibración de la propia consola o el PC tal y como se muestra en la imagen o bien de un transformador externo (no incluído) con las siguientes características:

Funciones/botones de la pistola

Guía de calibración
Realizar el proceso de calibración a conciencia es realmente importante. Si se calibra y no se está contento con el resultado, es importante volver a recalibrarla hasta conseguir buena precisión. Una vez realizada la calibración, no es necesario volver a recalibrar la pistola a menos que se cambien de posición los stands LCD.

Los "LED Stands" deben situarse a ambos lados de la pantalla. Si no tienes donde engancharlos o colocarlos, puedes sujetarlos usando un adhesivo reutilizable como el "BLU-TACK".

Una vez situados, dependiendo del tamaño de tu pantalla, deberás alejarte más o menos de ella. Por ejemplo, en una pantalla de 29", deberás situarte aproximadamente a unos 2 metros de distancia. A mayor tamaño de pantalla, mayor distancia.
Enciende el puntero laser de la pistola y deja pulsados los botones "A" y "B" durante 3 segundos para entrar en el modo de calibración. Mientras te encuentres en el modo de calibración, el puntero laser se mantendrá encendido.

Apunta y dispara al emisor de infrarojos superior izquierdo, marcado como A en la imagen. En el momento de disparar, el puntero laser hará un breve "flash". Si además tienes la pistola con el cable de alimentación para la vibración conectado, además del flash, hará una breve vibración. Si no hiciese el flash, quiere decir que te encuentras fuera del rango de recepción de la pistola o que no has apuntado correctamente. En este caso, repitelo hasta conseguirlo. 
Repite este paso disparando siguiendo el orden de los puntos marcados en la imagen (B-C-D-E-F) (centro y esquinas de la pantalla).

Una vez llegado al punto F, la calibración habrá finalizado y la pistola volverá de forma automática al modo normal. Si algo fallase durante el proceso de calibración, puedes volver a comenzarlo pulsando simultáneamente Select + Start.

Al finalizar el proceso de calibración, ya puedes comenzar el juego. El puntero laser te mostrará si te encuentras dentro del rango de recepción de los "LED stands", ya que si el puntero no se muestra, quiere decir que estás fuera del rango.

Preguntas frecuentes

Tengo problemas con la calibración o la pistola no es precisa
Lo más probable es que haya algo que interfiera con el sistema de infrarojos de la pistola. En este aso, debes evitar posibles fuentes de infrarojos, como luz solar, luz roja o amarilla muy fuerte tanto detrás como delante de los "LED stands" o fuentes de calor.
En casos muy especiales, un suelo con mucho reflejo puede suponer un problema para la pistola, ya que si las luces de los "LED Stands" rebotan en él, pueden "confundirla".


Estoy usando un proyector con una pantalla de XX" y tengo problemas para calibrarla
La pistola está pensada para funcionar con pantallas entre 14" y 60". Si tu pantalla es superior a 60", entonces deberás colocar los "LED Stands" enganchados en el centro, de forma similar a la que se muestra en la foto.

La precisión de la pistola no se verá afectada, pero ten en cuenta que en una pantalla de estas dimensiones, tendrás que situarte al menos a unos 5 metros de distancia.


¿Puedo usar dos pistolas LCD Top Gun en la misma pantalla?
Sí, pero ten en cuenta que solo será necesario usar un set de "LED Stands".


¿Puedo jugar a juegos de PSX en mi PS2 con esta pistola?
No. La pistola LCD Top Gun es compatible con GunCon2, por lo que solamente funcionará correctamente con juegos de PS2 cuando se usa en esta consola.


¿Cómo puedo configurar la pistola en el PC?
Debes descargar la última versión del driver Gun2Mouse, disponible en http://www.hkems.com/download.htm.
Este driver se actualiza a menudo, por lo que es conveniente verificar si hay una versión nueva cada cierto tiempo, ya que incorporan bastantes novedades y mejoras con cada versión.
Una vez instalado, ejecútalo y en la barra de tareas te aparecerá un icono de la LCD Top Gun. Pincha dos veces para abrirlo y en la ventana que se abre, configura los botones tal y como quieres que funcionen en la pistola. Pulsa en START y el programa volverá a la barra de tareas. Ya tienes la pistola lista para funcionar.


Estoy jugando en el MAME y el puntero va como lento o con retraso
Es posible que hayas configurado incorrectamente el juego. En las propiedades de control del juego en el MAME debes seleccionar únicamente "Enable Lighgun Input". No selecciones "Enable mouse imput" o generarás ese retraso en el movimiento del puntero.
También es posible que te hayas situado demasiado cerca del monitor. Debes alejarte al menos 2 metros, siendo la medida mínima aproximada 3 veces la distancia entre los stands de leds.


Estoy jugando en PS2 y el puntero va como lento o con retraso
Te has situado demasiado cerca del televisor. Debes alejarte al menos 2 metros, siendo la medida mínima aproximada 3 veces la distancia entre los stands de leds.